舟山市定海污水处理厂配套主管网工程

项目（近期）竣工环保验收意见

舟山市污水处理有限公司于2019年4月1日在定海污水处理厂组织召开舟山市定海污水处理厂配套主管网工程竣工环保验收会议。验收小组由舟山市污水处理有限公司、腾达建设集团股份有限公司（施工单位）、浙江泛华工程咨询有限公司（监理单位）、浙江诚德检测研究有限公司（检测单位）及特邀三位专家组成（验收组成员名单附后）。验收组现场核查了本项目各项设施建设、运行情况，查阅了试运行期间各项记录、相关环保制度等有关资料，在会上各相关单位介绍了项目的建设情况和环境保护设施竣工验收监测报告内容，经验收组成员的认真查阅和讨论，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

2014年8月27日，舟山市发展和改革委员会出具了《关于舟山市定海污水处理厂配套管网工程可行性研究报告的批复》（舟发改审批[2014]161号，附件1）。2014年5月30日，舟山市发展和改革委员会出具了《关于舟山市定海污水处理厂配套主管网工程项目建议书的批复》（舟发改审批[2014]88号）完成项目立项。2014年7月舟山市三益环保科技服务有限公司编制完成《舟山市定海污水处理厂配套管网工程项目环境影响报告表》，并于2014年8月19日取得舟山市环境保护局的批复《关于舟山市定海污水处理厂配套主管网工程项目环境影响报告表的批复》（舟环建审[2014]83号，附件2）。2014年9月29日， 舟山市发展和改革委员会《关于舟山市定海污水处理厂配套主管网工程初步设计的批复》（舟发改审批[2014]192号，附件3）对初步设计进行了批复。

二、工程变动情况

与原环评相比，原岑港1号泵站、岑港2号泵站及老塘山泵站均配置员工2人，共6人，为轮流换班制，工作时间为全天24h，全年工作365天。现实际泵站不配置员工，也无生活废水产生。畈潮村整村与2017年搬迁，无该敏感点。老塘山泵站根据舟山市定海污水处理厂配套主管网工程建设项目选址意见书〔选字第（2015）014号〕，老塘山泵站原选址位置为双小线与鸭东线交叉口西侧，因定海区规划调整，现按照舟山市定海污水处理厂配套主管网工程建设项目选址意见书〔选字第（2015）024号〕将老塘山泵站位置迁至原位置东南方向约220米处。

三、环境保护设施落实情况

在项目施工期间，产生的施工扬尘、废水和噪声等污染物，按照相关要求，落实了污染防治措施。随着施工结束，施工期对环境污染影响已经消除。

施工结束后，已对临时施工场所等进行了一定程度的治理，采取了防治水土流失和路面硬化等措施。

试运行期间，委托浙江诚德检测有限公司按照《建设项目环境保护管理条例》等相关要求进行了废水、废气、噪声监测工作。根据验收监测报告的调查结论，结合现场检查，本项目运行管理规范，在验收监测期间，污水处理量达到设计的75%以上。

四、验收调查监测结果

浙江诚德检测研究有限公司于2018年11月12日-13日对项目进行了现场调查和监测。验收监测报告结论认为：

（一）空气环境及废气影响调查

敏感点环境空气污染因子臭气浓度、氨、硫化氢，基本未检出，项目污染因子影响小。项目无组织污染源废气，符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）二级标准，对环境影响小。项目有组织污染源废气符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）二级标准，对环境影响小。岑港1号泵站废气处理设备，2018.11.12氨去除效率72.6%，硫化氢去除效率93.6%；2018.11.13氨去除效率73.1%，硫化氢去除效率93.4%。老塘山泵站废气处理设备，2018.11.12氨去除效率74.5%，硫化氢去除效率92.4%；2018.11.13氨去除效率72.1%，硫化氢去除效率90.5%。岑港2号泵站废气处理设备，2018.11.12氨去除效率73.4%，硫化氢去除效率89.9%；2018.11.13氨去除效率73.1%，硫化氢去除效率87.7%。

（二）水环境影响调查

原岑港1号泵站、岑港2号泵站及老塘山泵站均配置员工2人，共6人，为轮流换班制，工作时间为全天24h，全年工作365天。现实际泵站不配置员工，也无生活废水产生。雨水监测数据符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）I类标准。

（三）声环境影响调查

本项目噪声由监测结果可知，敏感点均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。泵站所在位置及管道铺设区域受交通噪声影响，超《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，但厂界附近环境敏感点无超标。

（四）固体废物影响调查

本项目生活垃圾有专门密封容器收集，由当地环卫部门定期处置，无长期堆放。

（五）生态环境影响调查

据现场调查和查阅资料，工程路线评价范围内无珍稀植物，也无古树名木。项目地块主要以灌木及草本类植物为主，植被较茂密。由于工程占地，使土地性质发生改变，不可避免地影响到原有植被。考虑到植物的分布区域很大，故对植物物种多样性影响不大，不会对区域内原有植物环境有明显的不利影响，也不会引起区域内天然植被物种的减少。

项目建设后，由于占地引起了用地范围内植被类型变更，除公路路面占地外，全部进行了人工绿化、恢复了植被。

本次验收（近期）项目共计开挖土石方 2.30 万 m3，回填土石方 1.23 万 m3。回填土石方全部利用项目区挖方，砂石料外购，多余土石方全部用于临时设施区低洼地回填。施工期间，施工活动车辆和人群往来所带来的各种噪声，对生活在周围地区的动物会产生不利影响。在施工期间，附近的部分动物因噪声干扰而迁移，但这种不利影响是暂时的，施工结束，大部分地段可以恢复到原来分布状况。

（六）社会环境影响调查

由于项目建设使沿线占用土地资源，会给当地经济发展造成一定的损失，建设单位通过努力解决征地问题，最大限度地改善工程建设的外部环境。舟山市定海污水处理厂配套管网建设既是城镇基础设施之一，又是城镇环境保护设施重要组成部分，符合《舟山市中心城区污水工程专项规划》。同时项目建成，为切实提高污水收集率，有效地降低排入河道的污染物总量，减少污水对环境的污染程度，环境变好，当地居民最终受益。

五、验收结论

舟山市定海污水处理厂配套主管网工程项目（近期）在实施及试运行过程中，已严格执行了建设项目环境保护“三同时”制度。在废水、噪声、固废治理和处置方面，建设了相关的环保设施与处置设备。已具备竣工环保验收条件，验收组同意通过本项目竣工环保验收。

六、建议和要求

营运期加强环境管理，日常维护，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。

舟山市定海污水处理厂配套主管网工程

项目（近期）竣工环保验收工作组

2018年4月1日